| Башкортостан Республикаһы Шаран районы муниципаль районының Дүртөйлө ауыл Советы АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 452642,Дүртөйлө ауылы, Мэктэп урамы, 29-йорт, тел.(34769) 2-39-19email: durtss@yandex.ru |  | Республика Башкортостан Администрация сельского поселения Дюртюлинский сельсовет муниципального района Шаранский район 452642,с. Дюртюли, ул.Школьная, д.29, тел.(34769) 2-39-19email: urtss@yandex.ru |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР                                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 Fинуар 2015 й.			№ 6			    13 января  2015 г.

Об утверждении программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Дюртюлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2015 – 2020 годы»

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденными Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 и в целях повышения надёжности объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района, руководствуясь Уставом сельского поселения Дюртюлинский сельсовет, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Дюртюлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2015 – 2020 годы».

2. Администрации сельского поселения Дюртюлинский сельсовет  обеспечить финансирование  мероприятий Программы, исходя из  возможностей бюджета сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в здании администрации  сельского поселения Дюртюлинский сельсовет и на официальном сайте сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава сельского поселения                                                             Л.Н.Гибатова

Утверждено Постановлением

сельского поселения Дюртюлинский сельсовет муниципального района

Шаранский район

Республики Башкортостан

№ 6 от «13»января 2015 года

Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Дюртюлинский  сельсовет муниципального района Шаранский район

Республики Башкортостан на 2015 – 2020 годы»

с. Дюртюли

ПРОГРАММА

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Дюртюлинский сельсовет муниципального района Шаранский район

Республики Башкортостан на 2015 – 2020 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Дюртюлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на период 2015-2020 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 гг.» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Дюртюлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Дюртюлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Дюртюлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, предприятия и организации коммунального комплекса сельского поселения Дюртюлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан. |
| Цель и задачи реализации Программы | Основная цель Программы - обеспечение надежности, качества и доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей сельского поселения Дюртюлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на период 2015-2020 гг. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Этап (2015-2020 гг.) – реализация перспективных проектов развития коммунальной инфраструктуры за счет активного использования механизмов государственно-частного партнерства |
| Основные мероприятия Программы | поэтапное восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация действующих объектов коммунальной инфраструктуры на основе внедрения современных технологий энерго- и ресурсосбережения; расширение охвата населения коммунальными услугами за счет развития централизованной системы водоснабжения и сбора, вывоза и утилизации ТБО в населенных пунктах сельского поселения; оптимизация существующих схем тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения с проведением необходимых проектных изысканий; приведение производственных мощностей ресурсоснабжающих организаций в соответствие с перспективными потребностями в коммунальных ресурсах. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет: 2015г. – 490,400 тыс.руб 2016г. – 490,400 тыс.руб 2017г. – 490,400 тыс.руб 2018г. – 490,400 тыс.руб 2019г. – 490,400 тыс.руб 2020г. – 490,400 тыс.руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К 2020 году ожидается достижение следующих результатов: 1. Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их выработки, транспортировки и распределении. 2. Снижение удельного объема коммунальных ресурсов, потребляемых населением. 3. Повышение количества потребляемых населением коммунальных ресурсов, расчет по которым ведется с использованием приборов учета. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Дюртюлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан. Координатором Программы является Администрация сельского поселения Дюртюлинский сельсовет муниципального района Шаранский район РБ. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется организациями коммунального комплекса сельского поселения в рамках подготовки и выполнения производственных программ. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией сельского поселения Дюртюлинский сельсовет муниципального района Шаранский район РБ будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль над исполнением Программы осуществляют Совет сельского поселения Дюртюлинский сельсовет муниципального района Шаранский район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Дюртюлинский  сельсовет муниципального района Шаранский  район Республики Башкортостан на 2015-2020 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, отвечает интересам жителей сельского поселения Дюртюлинский  сельсовет муниципального района Шаранский  район Республики Башкортостан и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что сельское поселение Дюртюлинский  сельсовет муниципального района Шаранский  район Республики Башкортостан  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, республиканского, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения  и введения системы газоснабжения населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2015-2020 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Дюртюлинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Шаранский район и, в частности, Дюртюлинский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Шаранского района являются подземные воды. В настоящее время сведения о водоносном горизонте отсутствует.

Источник водоснабжения должен отвечать следующим основным

требованиям:

- обеспечивать бесперебойное поступление требуемого количества и

качества воды с учетом роста потребности водоснабжения;

- обладать достаточной мощностью;

- находится на кратчайшем расстоянии от объекта водоснабжения.

В настоящее время в сельском поселении Дюртюлинский сельсовет функционируют 7 водозаборов. На территории сельского поселения Дюртюлинский сельсовет основным источником водоснабжения являются артезианские скважины.

1. с. Дюртюли – артезианская скважина № 5542, замеренный объемным способом дебит родника – 2,16 л/сек (186,6 куб.м. в сутки), качество воды по определяемым компонентам соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения включает в себя: каптаж с насосами ЗЭЦВ-16-50 и; водонапорная башни Рожновского. 26 колонок водоразборных тип «Воронеж». Схема подачи воды: родник каптирован камерой из железобетонных колец диаметром 2 м. Из каптажной камеры насосом вода подается по трубопроводу в ВБР емкостью 50 куб.м, а затем самотеком поступает в сеть к потребителям. Для разбора воды населением. Имеется ограждение 1 пояса ЗСО источника водозабора на расстоянии 30м. от родника в каждую сторону.

Централизованным водоснабжением охвачены как учреждения социальной сферы так и жилой фонд. Диаметр магистральной сети водопровода составляет 110 мм. Протяженность труб водопроводной сети в с. Дюртюли 5,0 км, год прокладки всех участков трубопровода 1998-1999 г.

Для пожаротушения используются пожарные гидранты.

2. с. Еремкино – артезианская скважина № 5536, замеренный объемным способом дебит родника – 0,86 л/сек (74,3 куб.м. в сутки), качество воды по определяемым компонентам соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения включает в себя: каптаж с насосами ЗЭЦВ-16-50 и; водонапорная башни Рожновского. Далее вода по двум полиэтиленовым трубам марки ПВД-110 «С» по ГОСТ 18599-83 диаметром 150 мм самотеком поступает потребителю. Забор воды жителями села производится через систему гусаков.

Водозабор производится для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и культурно-бытового назначения и водопоя индивидуального скота.

Зона санитарной охраны огорожена. Ограждение выполнено из штакетника по деревянным столбам. Граница первого пояса установлена от родника на расстоянии в одну сторону 35 м, в другую 50 м. Санитарная обстановка вокруг родника удовлетворительная.

Действующая линия водопровода в с. Еремкино общей протяженностью водоводов и водопроводных сетей около 6340 м, была построена 60-ые годы. Водопровод был проложен из железных труб диаметром 100 мм, в настоящее время изношенность их составляет более чем 90 %. Глубина заложения труб –1,8- 2,3 м. Водопотребление населенного пункта - 260 м3/сут. (расчетный метод с учетом поголовья скота, имеющегося у фермеров)

В 2006 г. была произведена замена части существующей линии за пределами села протяженностью 1020 метров, оставшаяся часть водопровода протяженностью 5 320 м требует срочной замены.

3. с. Барсуково – также централизованное водоснабжение. Артезианская скважина № 887. Система водоснабжения включает в себя: каптаж с насосами ЗЭЦВ-16-50 и; водонапорная башни Рожновского. Схема подачи воды: родник каптирован камерой из железобетонных колец диаметром 2 м. Из каптажной камеры насосом вода подается по трубопроводу в ВБР емкостью 50 куб.м, а затем самотеком поступает в сеть к потребителям для разбора воды населением.

4. д. Каракашлы –артезианская скважина. Необходимо замена насоса.

5. д. Сарсаз - также централизованное водоснабжение. Артезианская скважина № 29667. Система водоснабжения включает в себя: каптаж с насосами ЗЭЦВ-16-50 и; водонапорная башни Рожновского. Схема подачи воды: родник каптирован камерой из железобетонных колец диаметром 2 м. Из каптажной камеры насосом вода подается по трубопроводу в ВБР емкостью 50 куб.м, а затем самотеком поступает в сеть к потребителям для разбора воды населением.

6. д. Тат-Кучук - также централизованное водоснабжение. Артезианская скважина № 2574. Система водоснабжения включает в себя: каптаж с насосами ЗЭЦВ-16-50 и; водонапорная башни Рожновского. Схема подачи воды: родник каптирован камерой из железобетонных колец диаметром 2 м. Из каптажной камеры насосом вода подается по трубопроводу в ВБР емкостью 50 куб.м, а затем самотеком поступает в сеть к потребителям для разбора воды населением.

7. д. Улик-Елга- также централизованное водоснабжение. Артезианская скважина № 2575. Система водоснабжения включает в себя: каптаж с насосами ЗЭЦВ-16-50 и; водонапорная башни Рожновского. Схема подачи воды: родник каптирован камерой из железобетонных колец диаметром 2 м. Из каптажной камеры насосом вода подается по трубопроводу в ВБР емкостью 50 куб.м, а затем самотеком поступает в сеть к потребителям для разбора воды населением.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

Действующая линия водопровода в с.Дюртюли общей протяженностью водоводов и водопроводных сетей  6320 м, была построена  60-ые годы. Водопровод был проложен из железных труб, которые   подверглись коррозии и   изношены  более чем на 70 %. Проведение ремонта по замене труб с использованием сварочного оборудования невозможно, так как трубы очень ветхие.

В 2006 г. в связи с многочисленными порывами линии водопроводной сети в с.Дюртюли   была произведена замена части существующей линии за пределами села протяженностью 1020 метров, оставшаяся часть водопровода протяженностью 5 320 м требует срочной замены.

В с. Еремкино с 2000 года водоснабжение жителей осуществляется частично по  новой линии водопровода.

Система сбора воды в каптажную камеру осуществляется из родников, которые находятся в 200 м южнее села. На момент строительства   дебет воды был равен 4 л/сек. В настоящее время наполняемость каптажной камеры значительно сократилась, так как дебетовая мощность родника снизилась до 1,5 л/сек.

В связи с резким понижением мощности питающих родников в селе ощущается постоянная нехватка воды для хозяйственных и технических нужд, оптимальный вариант выхода из сложившейся ситуации – это бурение скважины.

4.2. Электроснабжение

Система электроснабжения сельского поселения Дюртюлинский  сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (КТП).

Основным централизованным источником электроснабжения с.Дюртюли является распределительные подстанции (КТП),   в количестве 5 шт., в с.Еремкино – 3 шт., в с.Барсуково– 1 шт., д.Каракашлы -  1  шт., д.Сарсаз - 5  шт., д.Тат-Кучук-2 шт.

4.3. Газоснабжение

Газоснабжение населения   в трех населенных пунктах сельского поселения Дюртюлинский  сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан  ведется от сетевого природного газа.

Требуется прокладка газопровода высокого давления в с.Дюртюли – 2,5 км, низкого давления – 2,5 км.

4.4 Улично-дорожная сеть

Для комплексного освоения новых территорий под жилищное строительство необходимо решение ряда задач, связанных со строительством транспортной и инженерной инфраструктур.

Строительство улично-дорожной сети требуется в уже застроенных кварталах индивидуальной застройки.

Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры повысит инвестиционную привлекательность земель, предназначенных для жилищного строительства.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, водоснабжению,   газоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро, водоснабжению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Администрация сельского поселения сельского поселения Дюртюлинский  сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан  в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль над реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет  2942,4 тыс. рублей.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде дотаций местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2015-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль над ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль над ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный  год.

Контроль над Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

Глава сельского поселения                                      Л.Н.Гибатова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Дюртюлинский  сельсовет

муниципального района Шаранский район

Республики Башкортостан  на 2015-2020 годы

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Дюртюлинский  сельсовет на 2015 – 2020 годы

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Приобретение водопроводных труб для ремонта водопроводных сетей. | 2015-2020 | 300 | местный бюджет |
|  | ИТОГО: |  | 300 |  |
| Газоснабжение |
| 2 | Прокладка газопровода в населенном пункте с. Дюртюли | 2015-2020 | Высокого давления-8750, низкого давления-3750 | республиканский и бюджет |
|  | ИТОГО: |  | 12500 |  |
| Электроснабжение |
| 3 | Приобретение ламп и светильников для уличного освещения | 2015-2020 | 300 | местный бюджет |
|  | ИТОГО: |  | 300 |  |
| Дорожное строительство |
| 4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в сельской местности не отвечающих нормативным требованиям | 2015-2020 | 1800 | республиканский бюджет |
|  | ИТОГО: |  | 1800 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 14900 |  |

Глава сельского поселения                                            Л.Н.Гибатова